BASIC EI 300 W AP/UP – l’alimentation compacte 36 V pour vos zones confort
Ce bloc d’alimentation 36 V SELV de 300 W alimente en toute sécurité les films chauffants E‑NERGY CARBON au plafond, au mur ou au sol. Son montage AP/UP et son format compact simplifient l’intégration, notamment en rénovation de salle de bain.

Commande simplifiée
Le BASIC EI est prêt à brancher (steckerfertig) : il se pilote via une prise radio FN 02 ou par relais (contact NO) commandé par thermostat EN 01/EN 02/Touch/Wi‑Fi. Cette approche évite le câblage d’une entrée 230 V sur l’alimentation tout en conservant toutes les fonctions (programmation, abaissement, app‑control selon thermostat).

Caractéristiques techniques principales
- Tension secondaire : 36 V SELV (système E‑NERGY CARBON).
- Puissance nominale : 300 W — 2 sorties 36 V (ne pas dépasser 300 W au total).
- Montage : AP/UP (apparent/encastré). Dimensions (L×l×H) : 134/101 × 91 × 100 mm. Réf. : 2 03 576.
- Compatibilité films : FLEECE / FLEECE S / PET / DRYTEC (36 V).

Exemples d’usage
Zones de confort (SDB, douche, murs tempérés, chauffe‑serviettes) ; présent dans les Bathroom Sets E‑NERGY CARBON (p. ex. kit 300 W avec BASIC EI 300 W).

Bon à savoir
Pour le dimensionnement des longueurs de films par sortie et les limites par sortie/totales, suivre les tableaux E‑NERGY CARBON (rappel : la puissance totale connectée ne doit pas dépasser la puissance nominale de l’alimentation).
L’installation et le raccordement doivent être effectués par un professionnel, conformément aux préconisations du fabricant pour les systèmes 36 V SELV.