# Enduit d’argile de corps – Revêtement perméable

### Description

Matériau perméable adapté au revêtement de surfaces régulières. Il procure une absorption homogène et une aspérité idéale pour la tenue des enduits décoratifs.

### Composition
- Argile colorée
- Sable
- Paille

### Caractéristiques techniques
- Masse volumique : env. 1600 kg/m³
- Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau (μ) : 6 à 9
- Épaisseur d’application : 6 à 8 mm

### Domaines d’application
- Revêtement intérieur des murs et plafonds sur supports appropriés
- Enduit de corps sous enduits décoratifs

### Mise en œuvre
- Application mécanique : machine à projeter
- Application manuelle : outils traditionnels de plafonnage

### Finition
- Lissé ou travaillé pour l’aspect désiré
- Peut être recouvert après séchage complet :
  - d’une peinture perméable
  - d’un enduit décoratif (si surface laissée rugueuse)

### Conditionnement et conservation
- Conditionnement : big bag de 1 m³ (≈1200 kg) ou 0,5 m³ (≈600 kg), légèrement humide
- Conservation : minimum 3 mois après fabrication, dans de bonnes conditions
- Durée d’utilisation : matière préparée utilisable plusieurs jours
- Stockage : sur palette, à l’abri de l’eau

### Rendement
700 litres de mortier utilisable par m³ de matière préformulée