### PAVAROOF R
Panneau d'isolation en fibre de bois pour toiture-terasse. 130 kg/m³ ; λd 0.040W/mK -
+ Résistant à la condensation
+ Résistant à la compression pour toits plats
+ Durable
+ Très bonnes propriétés d’isolation contre le froid en hiver et la chaleur en été

## PAVAROOF R Références du produit
11 Produits	Longueur	Largeur	Epaisseur	Usinage	Conductivité thermique (λd)	Résistance thermique (Rd)
PAVAROOF R - 60 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293284 BD	1100 mm	600 mm	60 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	1.50 m².K/W
PAVAROOF R - 80 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293285 BD	1100 mm	600 mm	80 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	2.00 m².K/W
PAVAROOF R - 100 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293286 BD	1100 mm	600 mm	100 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	2.50 m².K/W
PAVAROOF R - 120 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293287 BD	1100 mm	600 mm	120 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	3.00 m².K/W
PAVAROOF R - 140 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293288 BD	1100 mm	600 mm	140 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	3.50 m².K/W
PAVAROOF R - 160 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293289 BD	1100 mm	600 mm	160 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	4.00 m².K/W
PAVAROOF R - 180 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293290 BD	1100 mm	600 mm	180 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	4.50 m².K/W
PAVAROOF R - 200 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293291 BD	1100 mm	600 mm	200 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	5.00 m².K/W
PAVAROOF R - 220 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293292 BD	1100 mm	600 mm	220 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	5.50 m².K/W
PAVAROOF R - 240 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293293 BD	1100 mm	600 mm	240 mm	Bord droit	0.040 W/m.K	6.00 m².K/W
PAVAROOF R - 260 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293294 BD	1100 mm	600 mm	260 mm	Bord droit	0.040 W/m.K