PREBENA 4C-Z50 – Agrafeuse pneumatique pour agrafes Z 16–50 mm

L’agrafeuse pneumatique PREBENA 4C-Z50 est conçue pour les travaux intensifs en atelier et sur chantier. Compatible avec les agrafes de type Z de 16 à 50 mm, elle offre une mise en œuvre rapide, précise et confortable sur une large gamme de supports.

### Atouts principaux
- Tir simple et tir percutant au choix
- Fonctionnement silencieux et sans recul pour plus de confort
- Sortie d’air rotative pour éviter les projections sur l’utilisateur ou la pièce
- Réglage de la profondeur d’enfoncement pour des finitions propres et régulières

### Domaines d’application
- Fixation de plaques de plâtre
- Pose de panneaux Fermacell et OSB
- Fabrication et réparation de boîtes et emballages
- Menuiserie générale, agencement, caisses, coffrages légers et bien plus encore

### Caractéristiques techniques
- Type d’agrafes : agrafes Z 16–50 mm
- Poids : 2,2 kg
- Pression de fonctionnement : env. 5–8 bar
- Consommation d’air : env. 1,72 l/n
- Dimensions (L x l x H) : 360 x 85 x 283 mm

### Contenu de la livraison
- 1 × Agrafeuse pneumatique PREBENA 4C-Z50
- Livrée en coffret plastique robuste
## 5. Champs techniques
- Marque : PREBENA
- Référence fournisseur : 4C-Z50
- Type : Agrafeuse pneumatique pour agrafes Z
- Plage de longueur agrafes : 16–50 mm
- Poids : 2,2 kg
- Pression de service : 5–8 bar
- Consommation d’air : 1,72 l/n
- Dimensions : 360 × 85 × 283 mm
- Conditionnement : Coffret plastique