Stuc Base – Enduit de base à l’argile naturel

Stuc Base est un enduit de base écologique, à base d’argile blanche, sable, cellulose et vermiculite. Utilisé en intérieur pour murs et plafonds, il constitue le support idéal pour l’application des finitions Stuc Clay et Stuc Stone.

✨ Avantages principaux :
- Régulation naturelle de l’humidité intérieure
- Effet tampon contre condensation et acariens
- Accumulation et restitution de chaleur
- Électrostatiquement neutre, limite l’exposition aux champs électromagnétiques
- Réversible : peut être réparé simplement à l’eau
- Purifie l’air intérieur en captant les odeurs

? Application en couches de 3–4 mm max., consommation moyenne 2–4 kg/m².
Convient aussi aux pièces humides ventilées, mais non adapté aux parois de douche.

♻️ Écologique et durable :
- 100% renouvelable et chimiquement neutre
- Recyclable et économe en énergie
- Matières premières locales
- Production alimentée en grande partie par énergie solaire

? Conditionnement : sac papier 25 kg.
Couleur : blanc cassé clair.
Conservation illimitée au sec.