### STUC & STAFF – STUC CLAY

Enduit d’argile naturelle prêt à l’emploi, conçu pour la décoration intérieure. STUC CLAY combine la chaleur des terres crues et l’élégance des finitions lisses ou texturées. Idéal pour les murs et plafonds dans les espaces de vie sains et respirants.
?￯ﾸﾏ DOMAINES D’APPLICATION
• Murs et plafonds intérieurs
• Rénovation de surfaces anciennes respirantes
• Neuf en éco-construction
• Compatible avec supports argile, chaux, plâtre, Fermacell, terre, etc.

? CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Propriété	Valeur indicative
Composition	Argiles sélectionnées, sables, fibres végétales éventuelles, adjuvants naturels
Couleur(s) disponible(s)	Terre naturelle, teintes minérales sur demande
Épaisseur d’application	2 à 5 mm par couche
Consommation moyenne	2 à 3 kg/m²/couche
Perméabilité à la vapeur (μ)	5 à 10 (très perméable)
Densité (à sec)	Environ 1600 kg/m³
Temps de séchage	24 à 48 h par couche selon conditions
Classement feu	Non testé – matériau inerte
Odeur​ / COV	Aucune / 0 g/L

? PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
• Produit biosourcé et minéral
• Faible énergie grise
• 100% recyclable ou compostable
• Sans COV ni solvants
• Source locale possible selon le fabricant (à spécifier)

? MODE D’EMPLOI
1. Préparation du support : propre, dépoussiéré, légèrement humidifié si poreux.
2. Application : à la lisseuse inox ou spatule.
3. Finition : talochée, lissée, texturée selon effet souhaité.
4. Entretien : sec (brosse douce), possible réparation locale en rechargeant.

⚠️ Éviter les projections d’eau directe (non destiné aux zones humides sans protection spécifique).

? CONDITIONNEMENT & STOCKAGE
• Sacs kraft 25 kg
• Conservation : à l’abri de l’humidité et du gel
• Durée de conservation : 12 mois en emballage fermé

? ORIGINE / FABRICATION
• Fabriqué en Belgique
• Filière artisanale ou semi-industrielle
• Matières premières non transformées chimiquement

? IMPACT CARBONE (estimatif)
• Production : ~5 à 15 kg CO₂e / m³
• Application : manuel, sans énergie fossile
• Transport : à ajuster selon la provenance (ex. 100 km ≈ +2 kg CO₂e / tonne)

✅ Conseil NBS Distribution : favoriser un transport groupé et local pour optimiser l’impact global.